от 16.02.2009г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным Заказчиком – МУЗ «Городская больница №1» (Главный врач – Ю.И.Ракинцев, г. Глазов, ул. Мира, 22, muzgb1@udmnet.ru, тел. 3 68 50, контактное лицо Суднищикова С.В., т/факс (341 41) 5 46 51) принято решение о размещении заказа путем запроса котировок и  заключении  муниципального контракта на поставку дефибриллятора с функцией синхронизации для  МУЗ «Городская больница №1».

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации г. Глазова – 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо,6, кабинеты 130, 131, тел/факс (341 41) 4 96 67, начальник отдела – В.В.Писаревская, электронный адрес: mzac02@glazov-gov.ru

Требования Заказчика:

Документы, заверенные в установленном порядке, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно при поставке вместе с Товаром: Сертификат или Декларация соответствия, Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или иные документы.

Соответствие качества поставляемого Товара требованиям нормативно-технической документации, действующему законодательству, требованиям ГОСТ, ТУ, техническим характеристикам, установленным в заявке Заказчика, которые должны соответствовать Спецификации (Приложение №1).

При предложении эквивалента – необходимо обязательное соответствие техническим характеристикам, установленным Заказчиком  на 100% (Приложение №  1).

Место и условия поставки Товара  - производится автотранспортом Поставщика по предварительной заявке Заказчика, в соответствии с заданием (Приложение №  1), с доставкой по адресу: г. Глазов,  ул. Мира, 22, на склад МУЗ «ГБ №1».

Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении.
Гарантийный срок эксплуатации Товара  - не менее одного года.

Срок поставки – с момента заключения муниципального заказа  в течение тридцати рабочих дней.

Источник финансирования заказа: из средств фонда обязательного медицинского страхования.

Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с предоплатой в размере 30%, окончательным расчетом по факту поставки Товара, после подписания Акта приема-передачи, согласно выставленным счетам-фактурам с рассрочкой платежа в течение пяти банковских дней.

Максимальная цена поставки по контракту: 350 000 рублей с НДС (с учетом транспортных и всех расходов, сборов, налогов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации).

Котировочную документацию можно приобрести всем  заинтересованным лицам у секретаря единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru

Котировочная документация предоставляется бесплатно в электронном виде (при себе иметь дискету) или по электронной почте.

Официальный сайт, на котором размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить в письменном виде Котировочную заявку в срок с 17 февраля 2009г. до 17-00 часов (местного времени) 25 февраля 2009г., по факсу: 8 (341-41) 4-96-67 (с дальнейшим предоставлением оригинала заявки на бумажном носителе) или курьером по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю единой комиссии.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (26 февраля 2009 года)  рассматривает котировочные заявки  на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  в кабинете  № 131  здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте: www.glazov-gov.ru

Приложение:

1.     Спецификация на поставку дефибриллятора с описанием технических характеристик.

2.     Котировочная заявка (с Приложением).

3.     Проект муниципального контракта.

Главный врач МУЗ «Городская больница №1»                                                        Ю.И.Ракинцев

Заместитель председателя единой комиссии:

Начальник отдела Муниципального заказа

УЭиРГ Администрации г.Глазова                                                                         В.В.Писаревская

Чиркова Н.С.

4 96 67

|  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок от 16.02.2009 г. |
| --- | --- |

Спецификация на поставку дефибриллятора с функцией синхронизации  (или эквивалента) с описанием технических характеристик

| Функциональные, технические характеристики: | Требование |
| --- | --- |
| Предназначен для электроимпульсной терапии на этапе восстановления сердечной деятельности, в том числе при операциях на открытом сердце, а также трансторакальной кардиостимуляции и мониторинга основных витальных функций: пульсоксиметрии периферических сосудов крови, измерения артериальное давление (инвазивного и и неинвазивное), ЭКГ до 12 отведений, термометрии, капнографии | Возможность |
| - Тип импульса дефибрилляции: низкоэнергетический биполярный синхронизированный/асинхронный | Наличие |
| - Тип импульса кардиостимуляции: прямоугольной формы, не более 40 мс | Наличие |
| - Форма импульса дефибрилляции: квазипрямоугольно-трапециевидный бифазный импульс, длительность первой фазы не более 6 мс, длительность второй фазы не более 4 мс; | Наличие |
| - Наличие автоматической стабилизации выходных параметров импульса в зависимости от импеданса грудной клетки или открытого сердца; | Наличие |
| - На установочной дозе 200 Дж в диапазоне межэлектродного сопротивления 25-200 Ом длительность фаз должна оставаться постоянной, а пиковая сила тока должна изменяться на 30% не превышая (30 А.; | Наличие |
| - Блок пульсоксиметрии (SPO2); | Возможность |
| - Блок неинвазивного артериального давления; | Возможность |
| - Блок для 2 каналов инвазивного артериального давления; | Возможность |
| - Блок мониторинга температуры тела | Возможность |
| - Блок трансторакальной неинвазивной электрокардиостимуляции с прямоугольным импульсом не более 40 мс | Наличие |
| - Не менее 18 энергетических установочных уровней доз энергии разряда; | Наличие |
| - Время набора заряда 200 Дж - не более 6 секунд; | Наличие |
| - Автоматическое повышение дозы разрядов при серийной дефибрилляции; | Наличие |
| - Количество ЭКГ отведений - не менее 3-х; | Наличие |
| - 12 каналов ЭКГ с интерпретацией | Возможность |
| - Масштаб кривой ЭКГ 0,5 – 3 см/мв; | Наличие |
| - Интервалы контроля давления – от 2,5 до 120 мин.; | Возможность |
| - Дисплей | Не менее 14 см |
| - Разрешение дисплея – не менее 640 х 480 пикселей | Наличие |
| - Набор заряда на панели прибора и на электродах экстренной дефибрилляции; | Наличие |
| - Отображаемый интервал: не менее 4 сек | Наличие |
| - Отображаемая информация: импеданс грудной клетки пациента, набранная и отданная энергия, тревоги, ЧСС, SpO2, НИАД, ИАД, температура | Возможность |
| - Диапазон измерения ЧСС 0 – 300 уд./мин.; | Наличие |
| - Наличие встроенного термопринтера с шириной бумаги не менее 90 мм.; | Наличие |
| - Наличие ручного и автоматического режимов печати; | Наличие |
| - Время автомат. распечатки фрагмента ЭКГ при срабатывании тревоги в пределах 15 сек.; | Наличие |
| - Скорость протяжки бумаги на принтере 25 мм./сек.; | Наличие |
| - Наличие съемных свинцовых аккумуляторов; | Наличие |
| - Быстрая замена аккумуляторов без потери данных - в пределах 10 секунд; | Наличие |
| - Время полной зарядки аккумуляторов - не более 4 ч.; | Наличие |
| - Максимальное кол-во разрядов при 200 Дж при полностью заряженном аккумуляторе - не менее 35; | Наличие |
| - Максимальный пиковый ток при установочной дозе 170 Дж и импедансе 50 Ом - не более 24 А; | Наличие |
| - Возможность вывода на печать суммарного отчета; | Наличие |
| - Вес, кг: |  |
| = без батарей - не более 5,2 кг; | Наличие |
| = с батареей - не более 6,2 кг.; | Наличие |
| - Подключение к компьютеру по RS232 через COM порт; | Наличие |
| Комплектация: |  |
| - Дефибриллятор-монитор со встроенным принтером и встроенным зарядным устройством и съемным аккумулятором с блоком ЭКГ (3 отведения) - 1 шт.; | Наличие |
| - Кабель универсальный для наружной и внутренней дефибрилляции и кардиостимуляции – 1 шт.; | Наличие |
| - Кабель ЭКГ (3 отведения) – 1 шт.; | Наличие |
| - Разрядные «утюжковые» электроды для взрослых и детей – 1 шт.; | Наличие |
| - Электроды для трансторакальной кардиостимуляции | Наличие, 1 пара |
| - Гель для дефибрилляции, 12 шт. в упак. | Наличие, 1 упаковка |
| - Термобумага для регистрации данных 80mm. | Наличие |
| - Инструкция по эксплуатации – 1 шт. | Наличие |

Главный врач  МУЗ «Городская больница №1»                                                  Ю.И.Ракинцев

|  | Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок от 16.02.2009 г. |
| --- | --- |

Котировочная  заявка*

«_____»_______________2009г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова

От кого:_________________________________________________________________________________

полное наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место

_________________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

Размещение заказа: «На поставку дефибриллятора с функцией синхронизации для  МУЗ «Городская больница №1».

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку дефибриллятора  для МУЗ «Городская больница №1» в соответствии со Спецификацией и сроками поставки на общую сумму по муниципальному контракту ___________ рублей с НДС (с учетом транспортных и всех расходов, сборов, налогов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемой Анкетой и другими документами, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеуказанную поставку на основании извещения о проведении запроса котировок от 16.02.2009г. и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы признаём, что направление Заказчиком запроса котировочной цены и предоставление участником котировочной заявки не накладывает на Стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

1. Анкета.

_______________________   _______________        _______________________

Должность руководителя             Подпись                Расшифровка подписи

МП

*заполняется участником размещения заказа

|  | Приложение №1 к Котировочной заявке от «___»___________2009г. |
| --- | --- |

АНКЕТА

для участников  размещения заказа путем  запроса котировки

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Полное наименование участника: ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы предприятия, фирмы, ИП в данной сфере (лет) |  |
| Контакты (ФИО, телефоны) |  |

_______________________  _______________    _______________________

Должность руководителя            Подпись                      Расшифровка подписи

МП

|  | Приложение №3 к Извещению о проведении запроса котировок от 16.02.2009 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

На поставку дефибриллятора с функцией синхронизации  для    МУЗ «Городская больница №1»

г. Глазов                                                                                            «____»_____________2009г.

МУЗ «Городская больница №1», в лице Главного врача Ю.И.Ракинцева, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и____________________________, в лице _______________________,  действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением единой комиссии по размещению заказов для муниципальных Заказчиков г. Глазова, в соответствии с  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ______ 2009 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.  Поставщик обязуется произвести поставку дефибриллятора с функцией синхронизации (далее Товар) для МУЗ «Городская больница №1» ___________________________в соответствии требованиями стандартов ГОСТ, ТУ, Спецификации (Приложение №1) в полном объеме,  также нормами, установленными действующим законодательством, в сроки согласно котировочной документации Заказчика, а Заказчик обязуется принять поставленный Товар и оплатить его на условиях настоящего Контракта.

2. Цена и условия оплаты Товара

2.1. Стоимость по настоящему Контракту составляет_____________ рублей с НДС (______________________________________________рублей________ коп.), в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков г. Глазова от «__»____________ 2009 г. (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации).

2.2. Общая стоимость Товара является твердой фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3. Стоимость Товара рассчитывается с учетом  транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории РФ.

2.4.  Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с предоплатой в размере 30%, окончательным расчетом по факту поставки Товара, после подписания Акта приема-передачи, согласно выставленным счетам-фактурам, с беспроцентной рассрочкой платежа в течение пяти банковских дней.

2.5.   Моментом оплаты за Товар по настоящему Контракту считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Сроки выполнения Контракта

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар с момента заключения Контракта в течение тридцати рабочих  дней согласно заявке Заказчика в полном объеме, с разгрузкой в складские помещения по адресу: г. Глазов, улица Мира, 22.

3.2. Право собственности на Товар возникает у Заказчика с момента его доставки и подписания Сторонами Акта приема-передачи по настоящему Контракту.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно представить утверждённую заявку на Товар с указанием количества, сроков (времени) и ответственного лица за его принятие.

4.1.2. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3. Обеспечить приёмку Товара с подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Произвести оплату по ценам в соответствии с предъявленными счетами-фактурами после подписания акта приема-передачи Товара на условиях настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Товара.

4.2.2. Проводить при необходимости проверки качества с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, с возложением расходов по данной проверке на Поставщика.

4.2.3.   Требовать замены некачественного Товара на Товар, соответствующий стандартам и нормам, установленным действующим законодательством.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставить Товар автотранспортом  (собственным или арендованным) в соответствии с заявкой Заказчика, Спецификацией, нормами, правилами и другими требованиями, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, с разгрузкой в помещениях Заказчика.

4.3.2. Обеспечить качество и комплектность поставляемого Товара в соответствии с ГОСТ, ТУ, документами, удостоверяющими этим требованиям (Сертификаты Соответствия или иные документы в соответствии с требованиями законодательства), а также технической документацией на русском языке.

4.3.3. Товар должен быть упакован в тару, соответствующую требованиям ГОСТ, ТУ, которая обеспечивает сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах.

4.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Требовать за необоснованный отказ от Товара штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.  Гарантии качества

5.1. Поставщик гарантирует:

5.1.1. качество поставляемого Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), действующими требованиями стандартов, также нормами, установленными действующим законодательством.

5.1.2. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара и в период гарантийного срока эксплуатации.

5.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.3. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 5.2 настоящего Контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок при их обнаружении.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Товар не может эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.

5.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Поставщика по своему выбору безвозмездного устранения указанных недостатков и дефектов в разумный срок.

5.6. В случае получения письменного отказа Поставщика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного Акта от Поставщика не получено письменного отказа устранения дефектов, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию, с возложением расходов на  Поставщика.

6. Приемка  Товара

6.1.Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки Товара Заказчиком на комплектность, работоспособность, соответствие техническим характеристикам и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если он не исправен или не соответствует требованиям Заказчика, установленным в Техническом задании в полном объеме, а также требованиям стандартов и нормам действующего законодательства или по внешним признакам возможно наличие внутренних повреждений или дефектов.

6.2.Производить приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями  П-6 и П-7.

6.3.Претензии по качеству Товара Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока определенного, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

6.4.Поставлять Товар в первичной упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

7. Срок действия Контракта

7.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, т.е. до __________________г.

7.2. Данный Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Контракта Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде Удмуртской Республики.

8.3. За нарушение сроков и условий, а также поставки некачественного Товара Поставщик уплачивает Заказчику  неустойку (штраф, пеню) в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока поставки.

8.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

9.Форс-мажор

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10. Особые условия

10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

10.2. При выполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

10.3. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта

11.1.	Приложение №1. – Спецификация на поставку дозаторов с описанием Технических характеристик.

11.2.	Приложение № 2. – Протокол от «__» _________ 2009 г.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: МУЗ «Городская больница №1» 427620 г. Глазов, ул. Мира, 22 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________ / Ю.И.Ракинцев/ | Должность __________________ / ФИО__________/ |