ПРОЕКТ

Утвержден  решением

Глазовской городской Думы

от   04.03. 2009 г.  №  698

###### ПоРЯДОК

###### выдачи и закрытия разрешений на земляные

###### работы на территории

##### муниципального образования «Город Глазов»

Удмуртской Республики

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок выдачи и закрытия разрешений на земляные работы на территории муниципального образования "Город Глазов" (далее - Порядок) устанавливает в целях осуществления благоустройства территории города Глазова порядок выдачи и закрытия разрешений на работы, связанные с разрытием грунта и вскрытием дорожных покрытий (далее – земляные работы) при проведении инженерных изысканий, шурфовке подземных коммуникаций, строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве и демонтаже объектов, не требующих получения разрешения на строительство, установке рекламных конструкций на земельных участках, посадке зеленых насаждений, устройстве проездов, специальных открытых площадок, предназначенных для временного хранения автомобилей, ограждений, укладке тротуарной плитки и иных подобных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и существующего благоустройства на территории муниципального образования «Город Глазов».

2. Порядок распространяется на всех юридических и физических лиц (далее – лица), независимо от организационно – правовых форм и форм собственности, осуществляющих производство земляных работ на территории муниципального образования "Город Глазов" Удмуртской Республики.

Статья 2. Порядок оформления и выдачи разрешений на земляные

работы, их продление и закрытие

1. Разрешение на производство земляных работ выдается лицам на срок, предусмотренный проектом производства земляных работ.

2. Юридические и физические лица выполняют  земляные работы на основании разрешения на земляные работы (далее - разрешение) (приложение 2).

3. Выдачу разрешений осуществляет управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова в течение 10 календарных дней с даты регистрации заявления.

4. Юридические и физические лица  представляют в  управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова следующие документы:

1) заявление установленной формы (приложение 1);

2) программу выполнения изысканий - при проведении инженерных изысканий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) проектную документацию, согласованную в установленном порядке, - при строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве объектов, не требующих получения разрешения на строительство, посадке зеленых насаждений и благоустройстве;

4) копию лицензии на право производства работ, в случаях предусмотренных законодательством РФ;

- 5) договор подряда  на выполнение работ (при выполнении работ подрядной организацией);

- 6) топосъемку М 1:500 с обозначением места разрытия, согласованную с эксплуатирующими инженерные сети организациями на территории муниципального образования "Город Глазов";

- 7) проект производства земляных работ, содержащий сроки их выполнения.

5. При любых изменениях, связанных  со сменой организационно-правовой формы, формы собственности лица, получившего разрешение на земляные работы, или при передаче объекта другому лицу разрешение на земляные работы подлежит переоформлению в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова в течении 5 календарных дней от даты соответствующих изменений или передачи объекта другому лицу. Разрешение переоформляется лицом, у которого произошли указанные изменения, а в случае передачи объекта разрешение переоформляется лицом, которому передан объект.

6. Управление архитектуры и градостроительства  Администрации города  Глазова  вправе отказать в выдаче разрешения в случаях:

1) некомплектности представленной документации и (или) ее несоответствие требованиям действующего законодательства, строительных, санитарных норм и правил;

2) неустранения лицами выявленных замечаний по ранее выданным им разрешениям (до устранения соответствующих замечаний);

7. При невыполнении земляных работ в установленные разрешением сроки лицо, получившее разрешение, обязано подать заявление (приложение  3) на продление срока действия разрешения за 7 календарных дней до окончания срока действия разрешения, выданного ранее.

8. Лица после  окончания земляных работ должны  закрыть разрешение по акту  об исполнении разрешения на земляные работы (приложение 4) в установленный разрешением срок.

9. Для закрытия разрешения юридические и физические лица представляют в управление архитектуры и градостроительства  Администрации города Глазова  документы:

1) акт на исполнение разрешения на земляные работы;

2)  разрешение на земляные работы;

3) исполнительную съемку построенного сооружения, линейных сетей, выполненного благоустройства оформленную в установленном порядке.

10. После окончания земляных работ разрешение хранится в течение 3-х лет в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, а его копия – у лица, производившего земляные работы.

Статья 3. Порядок выполнения земляных работ

1. Лица, выполняющие земляные работы на территории муниципального образования "Город Глазов", обязаны:

1) соблюдать сроки начала и окончания земляных работ, указанные в разрешении;

2) за сутки до установленного срока начала земляных работ известить все организации, с которыми были проведены предварительные согласования, о начале земляных работ;

3) обеспечить информирование населения о закрытии или изменении маршрутов общественного транспорта с указанием сроков;

4) выполнять земляные работы с соблюдением требований  действующего законодательства, действующих строительных норм и правил;

5) проводить восстановление   благоустройства    в  сроки   действия разрешения.  В  случае  необходимости   продления   срока действия разрешения, оформить продление разрешения на новый срок в соответствие с пунктом 7 статьи 2 настоящего Порядка;

6) обозначить   места   пересечений   существующих  трубопроводов, кабелей  и  других   сооружений   специальными  знаками.  Работу в этих местах вести  только  вручную  и  обязательно  в  присутствии представителей эксплуатирующей организации;

7)  обеспечить   сохранность  предупредительных   или  указательных знаков регулирования дорожного движения  при  проведении  земляных работ на проезжей части улиц, а также обеспечить освещенность в темное время суток  опасных зон производства работ в местах возможного появления людей;

8) не   заваливать   грунтом  и строительными  материалами   колодцы   прилегающих   коммуникаций, деревья,   приямки  у  зданий,  канавы   и  лотки  на улицах.  При необходимости выполнения водоотливных  работ  из  траншей  принять  меры  по недопущению   засорения   прилегающих    территорий   и   ливневой канализации;

9)  обеспечить комплексное восстановление нарушенного благоустройства после проведения работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций (сооружений) - уборка оставшегося грунта, мусора и неиспользованных материалов производится в течение 2-х суток после засыпки места разрытия;

10) немедленно начинать работы по восстановлению дорожного покрытия после засыпки траншеи и котлована.

2. Устранение просадок или провалов на проезжей части улиц и тротуарах, газонах, возникших в результате проведения работ по прокладке коммуникаций и коллекторов закрытым способом, производится или финансируется юридическими и физическими лицами  в течение 2-х лет после завершения земляных  работ.

3. Земляные работы  необходимо производить в  полном   соответствии  с   требованиями, полученными при согласовании с заинтересованными организациями.

4.  При выполнении земляных работ ответственный производитель должен иметь при себе копию разрешения.

5. В случае повреждения при производстве работ покрытия проезжей части, тротуаров, плодородного слоя, газонов, зеленых насаждений и др. элементов существующего благоустройства юридические и физические лица, производящие земляные работы, обеспечивают их восстановление.

Статья 4. Порядок выполнения земляных работ при ликвидации аварий

1. При аварийных земляных работах лицам разрешается приступать к таким работам после извещения Единой диспетчерской службы  города Глазова по телефону 058 или 3-03-08, землепользователя (при необходимости) и вызова на место аварии представителей организаций, эксплуатирующих прилегающие инженерные сооружения, сети.

2. Оформление разрешения на аварийные земляные работы осуществляется лицами в течение 72 часов с момента начала производства аварийных земляных работ в соответствии со статьей 2 настоящего Порядка.

3. Закрытие разрешения на аварийные земляные работы осуществляется в соответствии с пунктом 8 статьи 2 настоящего Порядка.

Статья 5. Ответственность за нарушение Порядка

1.Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Бланк организации/Адрес организации и его реквизиты

Начальнику управления архитектуры

и градостроительства-

главному архитектору

В.И. Зырянову

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение разрешения на земляные работы

1. Заявитель __                                                                                                                 _______  __

(юрид. адрес организации, адрес физического лица тел.)

_______________________________________________________________________________________________________     _

__                                                                                                ______________________________

(Ф.И.О. ответственных исполнителей (от заявителя), должность, тел.)

_____________________________________            ____________________________________

2. Прошу разрешить для производства земляных работ временно занять земельный участок площадью ___ __ кв. м, расположенный по адресу:

_                                                             ________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

с нарушением дорожного покрытия __  _ кв. м,  асфальтового  покрытия тротуара  или  дворовой территории _ __ кв. м, с нарушением газонов, скверов _ __ кв. м.

________________________________________________________________________________

3. Наименование и виды  работ (протяженность  (м), диаметр (мм)  и др.) _                        ____                   _________                                                                                                                            _________ ____________________________________                            __                                            ______

4. Организация,  осуществляющая  восстановительные работы __                         ___________    ___________________________________                                                                           _______

юридический адрес, тел. _                                                             __                               ________ _

N договора ___                                        ________________________                              ________

5. Номер проекта ____   ________________________________                               ____________

проектировщик, лицензия ___   ________________                            _______________________

6. Подрядная организация __  ___________________________                               __________ _

(Ф.И.О. ответственного  за производство  земляных  работ  (от подрядчика), должность, тел.)

_________________________________________________________________________________________________________

юридический адрес, тел. ____ ____________________                               _________________

____________________________________   ____                              _______________________

лицензия на право выполнения работ __   _____________________                               ________

_______________________________________________________________________________

8. Запрашиваемые сроки __                                                ___________                                ____

в т.ч. выполнение работ по ремонту ____                                             _______________

Примечание:  ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подпись руководителя   						от "__" ___________ 200_ г.

М.П.

Приложение:

Перечень документов, необходимых для оформления разрешения на земляные работы, определен п.4, ст.2 «Порядка выдачи разрешений на земляные работы на территории муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики», утвержденного Решением Глазовской городской Думы» от 04.03.2009г. №698.

Юридические и физические лица  представляют в  управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова следующие документы:

- заявление установленной формы;

- программу выполнения изысканий - при проведении инженерных изысканий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- проектную документацию, согласованную в установленном порядке, - при строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве объектов, не требующих получения разрешения на строительство, посадке зеленых насаждений и благоустройстве;

- копию лицензии на право производства работ, в случаях предусмотренных законодательством РФ;

- договор подряда  на выполнение работ (при выполнении работ подрядной организацией);

- ситуационный план М 1:500 с обозначением места разрытия, согласованную с эксплуатирующими инженерные сети организациями на территории муниципального образования "Город Глазов";

- проект производства земляных работ, содержащий сроки их выполнения.

Управление архитектуры и градостроительства  Администрации города Глазова

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

N ____ _ от "_ _" __        ___ 200  _г.

Заявителю (Представителю заявителя) ___                                                                                     _                                                                                  __                                                                                                                                  _____________

Разрешается произвести земляные работы по __                                                        ___________

(наименование и виды работ)

_____________                                                               ______________

_______________________________________________________________________    _______

протяженностью _______ _______м, Д = _______ _______ мм.

Для   производства  земляных  работ  разрешается  временно  занять земельный участок площадью ___ ___ кв. м, расположенный по адресу:

__                                                              _______________________________________________                                              _                                                                                                                                                          _,

с нарушением дорожного покрытия ______ _______ кв. м, асфальтового покрытия тротуара

или дворовой территории ________ ________ кв. м, газонов и скверов _____ _____ кв. м.

_____________________________________________________________________________

Перед производством работ вызвать представителей:_______________________________    _

________________________________________________________________________________

Ответственный за работу _                                  ______                       _________       __________

(заявитель)

____________________  ________________________                     ____________________       _

(подрядчик)

Ответственный за производство работ _                                                                                          _

(заявитель: подпись, Ф.И.О.,должность)

_                                                                               ______________________                   ___    ___

(юридический адрес, адрес места жительства,N телефона)

Ответственный за производство работ _____   _____________________                            _    __

(подрядчик: подпись, Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________                         __     __

(юридический адрес, N телефона)

Работа разрешается в сроки с "_  _" _                _ 200_   г. по "_   _" __              _ 200_    г.

________________________________________________________________________________

Руководитель подразделения:

начальник управления архитектуры

и градостроительства –

главный архитектор                           ____________________________В.И. Зырянов_______  _

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Продление разрешения в сроки с "__" ______ 200_ г. по "__" _______ 200_ г.

Руководитель подразделения:

начальник управления архитектуры

и градостроительства –

главный архитектор                            ____________________________В.И. Зырянов______ __

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Бланк организации/Адрес организации и его реквизиты

Начальнику управления архитектуры

и градостроительства-

главному архитектору

В.И. Зырянову

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРОДЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

N __    ____ от _                      200  г.___

1. Продление  N __        ______  Предыдущий  срок  действия  разрешения

с  «    »                 200     г.   по «      » _           200     г

2. Адрес объекта _                                                               ___                               __________ _

3. Подрядчик ____  _________________________ _                               _________________ _

Вышестоящая организация подрядчика ___  __________                              _____________ _

Телефон _______________________________________________                           ______ _  _

4. Наименование и объем работ ____                                                                       __________                                                                                                                              _____________________________________________________________________________

5. Оставшийся объем работ ___                                                                           _____________

6. Причина продления ___                                                                                                   _____                                      __________                                                                                                           __________ __

7.   Наименование   организации,   восстанавливающей  дорожное

покрытие __                          ________________________________________________        __

8. Запрашиваемые сроки работ _                                                  ___________________   ____

9. Подтверждение оставшихся объемов работ __                            _                               __ ___

________________________________________________________                            ___   ___

Приложение:

Подпись руководителя   						от "__" ___________ 200_ г.

М.П.

АКТ

об исполнении разрешения на земляные работы

от __                   __ 200     _ г.

Комиссия в составе:

1. Юридическое (физическое) лицо __                                                                                             _

(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________________________________        ___

2. Представитель подрядной организации ___                                                                      ___   _

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________________________      ___

3. Представитель управления архитектуры и градостроительства Администрации  города Глазова                                                                                 _________________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________________________________________________________________________________________

4. Представитель обслуживающей организации  города Глазова _                         ___________                                __________________________________________________________________ _____________

(Ф.И.О., должность)

5.Представитель  ГИБДД города Глазова (при необходимости)_______                 ________   _

(Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________________________ _

составили настоящий акт о том, что  в соответствии  с  разрешением

N __          __ от __                           ___, выданным _                                    __             _________

(наименование лица, получившего разрешение)

__________________________________________________________________________________________________________

на производство работ ____________________________________________________  ______                 _                                                                                                                                                     ____

(характер и объем работ в соответствии с записью в разрешении)

по адресу: _                                                                ______________________             ______   _

_______________________________________________________________________________,

работы выполнены в полном объеме, территория благоустроена:

- Асфальто-бетонное покрытие ________       __________________________________  кв. м

(восстановлено или не    нарушалось, указать)

- Отмостка (бортовой камень) _________   _____________________________________ кв. м

- Восстановление благоустройства _                                                         ______________ кв. м

- Восстановление озеленения __                    ____________________________________ кв. м

- Восстановление малых архитектурных форм __    ___________________________          __

- Восстановление технических сооружений ___   _______________________________        _

Приложение: 1. Исполнительная съемка (при строительстве инженерных коммуникаций).

Члены комиссии:

1. Заявитель                                                                                            ___________________ ____

2. Подрядная организация						           	                                                                                                            ______________________ _

3. Управление архитектуры и

градостроительства Администрации

города Глазова						                                                     ______

4. Представитель обслуживающей

организации   города Глазова					       __                                _____

5. Представитель ГИБДД города Глазова

(при необходимости) 					                                     _____________________