Приложение

к постановлению Администрации

города Глазова

от 14.07.2011 г.  №  23/104

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами

Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко

основная (утверждаемая) часть

Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения системы инженерно-технического обеспечения – распределительного газопровода для многоквартирных домов, необходимого для развития территории.

1. Введение

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами

Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко выполнен в рамках решения Глазовской городской Думы от 29.09.2010 № 922 «Об оказании мер социальной поддержки гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных согласно проекта плитами Сущевского» для строительства и размещения распределительного газопровода многоквартирных домов.

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко (далее проект планировки и проект межевания территории) для строительства и размещения распределительного газопровода многоквартирных домов являются:

1) постановление Администрации города Глазова  от 15.04.2011 № 23/41 «О подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий, ограниченных улицами: Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко; Кирова - Ленина - Пряженникова – Советская; Кирова – Мира – Пряженникова - Глинки для строительства и размещения распределительных газопроводов многоквартирных домов»;

2) муниципальный контракт  от 12.04.2011 № 11-2593;

3) утвержденное техническое задание на выполнение данных проектов.

Цель разработки проекта планировки и проекта межевания территории - выделить элементы  планировочной структуры, установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объекта местного значения, установить границы земельных участков, предназначенных для размещения объекта капитального строительства местного значения – распределительного газопровода для многоквартирных домов.

Данный документ обязателен для последующих стадий проектирования и строительства.

При проектировании допускается изменение конфигурации трассы распределительного газопровода многоквартирных домов.

При разработке проекта планировки и проекта межевания территории использованы нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Закон УР «О регулировании градостроительной деятельности в УР» от 13.11.2007 № 61-РЗ;

3. Генеральный план г.Глазова, утвержденный решением Глазовской городской Думы от 30.07.2008 № 593;

4. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», утвержденные решением Глазовской городской Думы от 21.12.2009 №  829;

5. Проект межевания территории жилого квартала в границах улиц:  Тани Барамзиной – Короленко – Кирова - Ленина, утвержденный постановлением Главы Администрации от 13.11.2009 № 23/197;

6. Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

7.  СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

9. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

10. СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».

11. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети межпоселкового газопровода, выданные ОАО «Удмуртгаз» от 27.01.2011 № 10213.

12. Постановление правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газораспределительных сетей» (для газопровода охранная зона устанавливается вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,5 м с каждой стороны - для подземных газопроводов,  2,0 м для наземных газопроводов).

2.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

По установленным красным линиям территория, ограниченная улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко, составляет  24,4га.

В настоящее время в южной части территории размещены: МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», МОУ «Гимназия № б», Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ГОУ ВПО «ИжГТУ»,  на западной и восточной стороне - находятся четырех- и пятиэтажные жилые дома и магазины,  в северной части – МОУ «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа № 5», четырех- и пятиэтажные жилые дома. На территории квартала размещены детские комбинаты, здание гостиничного комплекса «Глазов», девятиэтажные жилые дома, административные здания, производственная база, МУ ДОД «Центр подростковых клубов «Непоседы», складское помещение и здание ЖЭК № 4, объекты энергетики и здание ВНС1. Застройка данной территории осуществлялась в 1960-1967 годы.

В результате градостроительного анализа территории  с учетом существующего размещения инженерно-технического обеспечения и с техническими условиями на присоединение к газораспределительной сети межпоселкового газопровода, выданными ОАО «Удмуртгаз» от 27.01.2011 № 10213 в кадастровом квартале 18:28:000031 территории, ограниченной улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко установлено следующее:

1. Проектом межевания территории жилого квартала в границах улиц:  Тани Барамзиной – Короленко – Кирова - Ленина, утвержденным постановлением Главы Администрации от 13.11.2009 № 23/197, установлены границы:

- застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на

которых расположены линейные объекты, зарегистрированных в государственном кадастре ЕГРЗ;

|  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие земельные участки |
| (зарегистрированные в ЕГРЗ) |
| №№ п/п | Адрес | Разрешенный вид использования | Площадь земельного участка, м2 | Границы з.у. установлены (не установлены) в соответствии с земельным законодательством | Кадастровый номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Тани Барамзиной – Короленко - Кирова – Ленина |
| 1 | ул. Кирова, д. 22 | размещение детской музыкальной школы | 7 129,0 | установлены | 18:28:000031:6 |
| 2 | ул.Кирова, д. 24 | размещение производственной базы | 8 102,0 | не установлены | 18:28:000031:11 |
| 3 | ул.Кирова, д. 34 | для размещения общеобразовательной школы № б | 13773,0 | установлены | 18:28:000031:85 |
| 4 | ул.Кирова,д.36 /17 | для обслуживания административного здания | 4 020,0 | установлены | 18:28:000031:47 |
| 5 | ул.Ленина, д.3 «а» | для размещения детского комбината № 32 | 4 686,0 | не установлены | 18:28:000031:3 |
| 6 | ул.Ленина,д.3 «б» | для размещения детского комбината № 31 | 4 605,0 | не установлены | 18:28:000031:4 |
| 7 | ул.Ленина,д.3 «в» | складекие помещения ЖЭК № 4 | 323,0 | установлены | 18:28:000031:19 |
| 8 | ул.Ленина, д.7 | для обслуживания здания | 720,0 | установлены | 18:28:000031:18 |
| 9 | ул.Ленина, д.7 «б» | для иных целей | 78,0 | не установлены | 18:28:000031:17 |
| 10 | ул.Ленина, д.9 «г» | для реконструкции здания павильона | 877,0 | установлены | 18:28:000031:48 |
| 11 | ул.Ленина, д.11« г» | размещение клуба “Спутник” | 792,0 | не установлены | 18:28:000031:15 |
| 12 | ул.Ленина, д.13 «а» | размещение производственной базы | 901,0 | установлены | 18:28:000031:12 |
| 13 | ул.Ленина, д.13 «б» | для обслуживания зданий | 7 838,0 | установлены | 18:28:000031:37 |
|  | ул.Ленина, д.13 «г» |  |  |  |  |
| 14 | ул.Ленина, д.15 «а» | для обслуживания административного здания | 3 768,0 | установлены | 18:28:000031:46 |
| 15 | ул.Ленина, д.15 «б» | Для размещения хозяйственного блока административно-бытового здания | 1605,3 | установлены | 18:28:000031:1 |
| 16 |  | обслуживание административно-бытового здания | 776,0 | установлены | 18:28:000031:38 |
| 17 | ул.Ленина,д.15 «в» | для обслуживания административно-бытового здания | 870,0 | установлены | 18:28:000031:36 |
| 18 | ул. Короленко, д.27 | для размещения административного здания | 1 460,0 | не установлены | 18:28:000031:2 |
| 19 | ул. Короленко, д.31 | для обелуживания здания (назначение: торговое) | 1 024,0 | установлены | 18:28:000031:22 |
| 20 | ул. Короленко, д.31 «а» | для обслуживания здания ЖЭК № 4 | 1 119,0 | установлены | 18:28:000031:21 |
|  |  | для обслуживания торгового павильона | 44,0 | не установлены | 18:28:000031:39 |
| 21 | ул.Тани Барамзиной, д.9 «а» | для иных целей | 482,0 | установлены | 18:28:000031:33 |
| 22 | ул.Тани Барамзиной, д.11 | для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии Удмуртской Республики ‘Специальная коррекционная школа № 5 г. Глазова Удмуртской Республики” | 10 488,0 | установлены | 18:28:000031:26 |
| 23 | от юго-восточного угла дома №23б, г. Удмуртская Респ. г. Глазов ул. Короленко в 9 м на юг | для обслуживания ВНС-1 | 139,0 | установлены | 18:28:000031:34 |
| 24 | Здания, Республика Удмуртская, г. Глазов, ул. Ленина д. 5а в 12 м на юго-восток | под объекты энергетики | 81,0 | не установлены | 18:28:000031:32 |
| 25 | Здания, г. Республика Удмуртская г. Глазов ул. Короленко д. 31 в 32 м на запад | под объекты энергетики | 134,0 | не установлены | 18:28:000031:31 |
| 26 | ул.Кирова, д. 34 «а» | для строительства гаража | 52,0 | установлены | 18:28:000031:87 |
| 27 |  | для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции № 124 | 134,0 | установлены | 18:28:000031:86 |

- зон действия публичных сервитутов;

- формируемых земельных участков, планируемых для предоставления

физическим и юридическим лицам для строительства;

- земельных участков общего пользования (основные проезды, скверы).

2. На основании письма управления имущественных отношений Администрации города Глазова от 21.04.2011 № 01-13/325  в проекте планировки и проекте межевания территории отражены земельные участки под многоквартирными домами, зарегистрированные в государственном кадастре ЕГРЗ;

| Таблица 2 |
| --- |
| Земельные участки под многоквартирными домами |
| (зарегистрированные в ЕГРЗ) |
| №№ п/п | Адрес | Разрешенный вид использования | Площадь зем. уч-ка., м2 | Границы з.у. установлены (не установлены) в соответствии с земельным законодательством | Кадастровый номер | Проектируемые публичные сервитуты для строительства и обслуживания распределительного газопровода многоквартирных домов (площади зем.уч. публичного сервитута, м2 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Многоквартирные дома, подлежащие газификации |
| 4 | ул. Короленко, д. 23 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2031,0 | установлены | 18:28:000031:74 | 66,1 |
| 2 | ул. Короленко, д. 23 «г» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3140,0 | установлены | 18:28:000031:50 | 95,1 |
| 5 | ул. Короленко, д. 25 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4342,0 | установлены | 18:28:000031:72 | 132,1 |
| 6 | ул. Короленко, д. 25 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3153,0 | установлены | 18:28:000031:71 | 155,3 |
| 7 | ул. Короленко, д. 25 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2718,0 | установлены | 18:28:000031:70 | 81,7 |
| 9 | ул. Короленко, д. 27 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3177,0 | установлены | 18:28:000031:68 | 153,0 |
| 10 | ул.Короленко, д. 29 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4417,0 | установлены | 18:28:000031:62 | 111,8 |
| 11 | ул.Короленко, д. 29 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4383,0 | установлены | 18:28:000031:61 | 248,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | ул.Короленко, д. 29 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4350,0 | установлены | 18:28:000031:60 | 67,6 |
| 14 | ул.Короленко, д.33/1 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3183,0 | установлены | 18:28:000031:67 | 230,3 |
| 19 | ул. Ленина, д. 1/15 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3983,0 | установлены | 18:28:000031:55 | 133,2 |
| 23 | ул. Ленина, д. 3 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 1978,0 | установлены | 18:28:000031:57 | 135,1 |
| 24 | ул. Ленина, д. 5 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3965,0 | установлены | 18:28:000031:78 | 150,3 |
| 25 | ул. Ленина, д. 5 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3985,0 | установлены | 18:28:000031:80 | 138,4 |
| 26 | ул. Ленина, д. 5 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3984,0 | установлены | 18:28:000031:81 | 96,4 |
| 28 | ул. Ленина, д. 7 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3162,0 | установлены | 18:28:000031:82 | 78,7 |
| 29 | ул. Ленина, д. 9 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3959,0 | установлены | 18:28:000031:79 | 117,4 |
| 15 | ул. Ленина, д. 9 «а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3983,0 | установлены | 18:28:000031:51 | 133,0 |
| 30 | ул. Ленина, д. 9 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3963,0 | установлены | 18:28:000031:83 | 160,7 |
| 16 | ул. Ленина, д.11 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3719,0 | установлены | 18:28:000031:52 | 184,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | ул. Ленина, д. 11«а» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3988,0 | установлены | 18:28:000031:75 | 149,7 |
| 21 | ул. Ленина, д.11«б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3162,0 | установлены | 18:28:000031:76 | 217,7 |
| 22 | ул. Ленина, д. 11«в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3086,0 | установлены | 18:28:000031:77 | 228,6 |
| 17 | ул. Ленина, д. 13 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3726,0 | установлены | 18:28:000031:54 | 150,1 |
| 18 | ул. Ленина, д. 15 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2009,0 | установлены | 18:28:000031:53 | 9,9 |
| 32 | ул. Тани Барамзиной, д. 3 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3204,0 | установлены | 18:28:000031:66 | 136,8 |
| 33 | ул. Тани Барамзиной, д. 5 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3194,0 | установлены | 18:28:000031:65 | 115,9 |
| 34 | ул. Тани Барамзиной, д. 7 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3183,0 | установлены | 18:28:000031:64 | 136,2 |
| 35 | ул. Тани Барамзиной, д. 9 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3721,0 | установлены | 18:28:000031:63 | 95,7 |
| 36 | ул. Тани Барамзиной, д. 13 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 3986,0 | установлены | 18:28:000031:56 | 98,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Многоквартирные дома газифицированные |
|  | ул. Короленко, д. 23 | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2806,0 | установлены | 18:28:000031:73 | газифицирован |
|  | ул. Короленко, д. 23 «б» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 4623,0 | установлены | 18:28:000031:49 | газифицирован |
|  | ул. Короленко, д. 25 «в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2845,0 | установлены | 18:28:000031:69 | газифицирован |
|  | ул.Короленко, д. 29 «в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2874,0 | установлены | 18:28:000031:58 | газифицирован |
|  | ул. Ленина, д. 5 «в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2865,0 | установлены | 18:28:000031:59 | газифицирован |
|  | ул. Ленина, д. 9 «в» | для размещения и обслуживания многоквартирного дома | 2850,0 | установлены | 18:28:000031:84 | газифицирован |

3. Данным проектом планировки и проектом межевания территории установлены границы земельных участков, предназначенных для размещения объекта капитального строительства местного значения – распределительного газопровода для многоквартирных домов. (см Приложение 2. Каталог координат характерных точек оси проектируемой трассы распределительного газопровода для многоквартирных домов и Приложение 3. Каталог координат характерных точек проектируемых земельных участков для размещения и обслуживания газораспределительной сети   многоквартирных домов).

Территория  квартала со всех сторон ограничена транспортными магистралями, внутри квартала от ул. Короленко к ул. Ленина расположен сквозной проезд. По улицам  Тани Барамзиной, Короленко, Кирова организовано движение общественного транспорта (автобус). Пешеходные связи осуществляются по существующим тротуарам вдоль сквозных проездов и основных магистральных улиц.

Существующие многоквартирные дома и объекты социального, коммерческого и вспомогательного назначения обеспечены централизованными сетями горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи, газоснабжением высокого давления.

Газифицированы многоквартирные дома по адресам:

1)ул. Короленко, д.25 «в»;

2)  ул. Короленко,  д.29 «в»;

3) ул. Короленко, д.23 «б»;

4) ул. Короленко, д.23;

5) ул. Ленина, д.5 «в»;

6)  ул. Ленина, д.9 «в».

После размещения (проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию) объекта капитального строительства местного значения – распределительного газопровода для многоквартирных домов на территории, ограниченной улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко планируется газифицировать 30 многоквартирных домов по следующим адресам:

1) ул. Короленко, д. 23 «а»,  д. 23 «г», д. 25, д. 25 «а», д. 25 «б», д. 27 «а», д. 29,

д. 29 «а», д. 29 «б», д. 33/1;

2) ул. Ленина, д.1/15, д.3, д.5, д.5 «а», д.5б, д.7 «а», д.9, д.9 «а», д.9 «б», д. 11, д. 11 «а», д. 11 «б», д. 11 «в»,  д. 13, д.  15;

3) ул. Тани Барамзиной, д. 3, д. 5, д. 7, д.  9, д.13.

Проектируемая общая  протяженность  подземного  газопровода  (материал труб - экструдированный полиэтилен) и надземного газопровода по фасадам  многоквартирных домов (материал труб - сталь)  ориентировочно 1920 м.

Точка подключения  распределительного газопровода на выходе от ШГРП, расположенной  в районе многоквартирного дома по адресу: ул. Короленко, д.25 «в»,

Границы земельных участков, поставленных на кадастровый учет нанесены в графической части проекта межевания территории.

Формирование земельных участков объекта капитального строительства местного значения – распределительного газопровода для многоквартирных домов на территории, ограниченной улицами Кирова - Ленина - Тани Барамзиной -  Короленко выполнено с учетом:

- того, что для газопровода охранная зона устанавливается вдоль трассы в виде

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,5 м с каждой стороны - для подземных газопроводов и  2,0 м - для наземных газопроводов;

2) существующей градостроительной ситуации - границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет и фактического использования территории.

В результате разработки проекта планировки и проекта межевания территории предложено выделение зон действия публичных сервитутов для использования земельных участков в целях ремонта сетей инженерной инфраструктуры - распределительного газопровода для многоквартирных домов.

Зоны действия публичных сервитутов для использования земельных участков в целях ремонта сетей инженерной инфраструктуры определялись, исходя из нормативной документации - Постановления правительства РФ от 20.11.2000  № 878. «Правила охраны газораспределительных сетей» (для газопроводов охранная зона устанавливается вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,5 м с каждой стороны – для подземных газопроводов, 2,0 м – для надземных газопроводов).

Приложение 1. Каталог утвержденных координат красных линий.

Приложение 2. Каталог координат характерных точек оси проектируемой трассы распределительного газопровода для многоквартирных домов.

Приложение 3. Каталог координат характерных точек проектируемых земельных участков для размещения и обслуживания газораспределительной сети   многоквартирных домов

Приложение 1. Каталог утвержденных координат красных линий.

| Характерные точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 532908,18 | 2197478,61 |
| 2 | 532871,58 | 2197466,54 |
| 3 | 532563,93 | 2197463,24 |
| 4 | 532559,62 | 2197852,67 |
| 5 | 532709,34 | 2197842,86 |
| 6 | 533045,94 | 2197975,11 |
| 7 | 533056,36 | 2197973,26 |
| 8 | 533237,63 | 2197613,37 |

Приложение 2. Каталог координат характерных точек оси проектируемой трассы распределительного газопровода для многоквартирных домов.

| Характерные точки оси проектируемой трассы № точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 533158.97 | 2197603.96 |
| 2 3 | 533143.10 533106.70 | 2197597.12 2197582.19 |
| 4 | 533088.13 | 2197574.52 |
| 5 | 533087.60 | 2197574.30 |
| 6 7 | 533077.24 533071.98 | 2197600.31 2197613.19 |
| 8 9 | 533070.58 533058.69 | 2197612.63 2197640.45 |
| 10 | 533060.24 | 2197641.11 |
| 11 12 | 533055.05 532991.06 | 2197653.51 2197626.49 |
| 13 14 | 532981.53 532930.60 | 2197642.39 2197620.88 |
| 15 | 532925.89 | 2197618.83 |
| 16 17 | 532968.86 532958.00 | 2197524.17 2197550.40 |
| 18 | 532952.73 | 2197563.24 |
| 19 | 532949.28 | 2197565.53 |
| 20 | 532942.59 | 2197591.58 |
| 21 | 532675.13 | 2197482.05 |
| 22 | 532710.48 | 2197483.80 |
| 23 24 | 532780.07 532792.19 | 2197484.88 2197484.77 |
| 25 26 | 532791.77 532800.05 | 2197511.87 2197513.09 |
| 27 28 | 532869.13 532868.91 | 2197514.17 2197528.33 |
| 29 | 532856.85 | 2197556.88 |
| 24 | 532792.19 | 2197484.77 |
| 30 | 532799.81 | 2197484.70 |
| 31 | 532876.58 | 2197717.21 |
| 32 | 532905.18 | 2197645.91 |
| 15 | 532925.89 | 2197618.83 |
| 33 | 532937.17 | 2197603.79 |
| 20 34 | 532942.59 532877.06 | 2197591.58 2197563.95 |
| 35 29 | 532876.65 532856.85 | 2197564.89 2197556.88 |
| 36 37 | 532844.89 532839.45 | 2197585.19 2197598.22 |
| 38 | 532827.21 | 2197626.58 |
| 39 | 532822.19 | 2197639.18 |
| 40 | 532789.04 | 2197625.73 |
| 41 42 | 532778.08 532753.35 | 2197654.68 2197662.32 |
| 43 44 | 533130.86 533117.25 | 2197814.34 2197841.91 |
| 45 46 | 533111.11 533096.12 | 2197854.30 2197880.71 |
| 47 | 533090.69 | 2197893.47 |
| 48 49 | 533075.84 533071.40 | 2197919.97 2197932.03 |
| 50 51 | 533020.27 533015.57 | 2197912.14 2197911.18 |
| 52 | 532973.65 | 2197895.57 |
| 53 54 | 532955.64 532886.10 | 2197886.81 2197859.22 |
| 55 56 | 532891.56 532900.39 | 2197846.52 2197824.34 |
| 57 | 532854.64 | 2197805.35 |
| 58 59 | 532856.70 532861.80 | 2197800.26 2197787.61 |
| 60 61 | 532860.78 532865.65 | 2197780.62 2197768.97 |
| 62 | 532870.76 | 2197756.73 |
| 63 31 | 532885.24 532876.58 | 2197721.53 2197717.21 |
| 64 | 532875.30 | 2197716.57 |
| 65 | 533006.40 | 2197937.10 |
| 51 | 533015.57 | 2197911.18 |
| 66 | 532876.01 | 2197885.60 |
| 54 | 532886.10 | 2197859.22 |
| 67 | 532902.67 | 2197818.62 |
| 56 | 532900.39 | 2197824.34 |
| 57 | 532854.64 | 2197805.35 |
| 68 | 532844.73 | 2197828.27 |
| 69 70 | 532839.62 532829.12 | 2197841.23 2197866.71 |
| 71 72 | 532760.55 532755.29 | 2197840.19 2197829.02 |
| 73 74 | 532733.76 532725.16 | 2197824.22 2197818.30 |
| 75 | 532725.54 | 2197796.27 |
| 76 77 | 532724.91 532725.00 | 2197796.26 2197789.62 |
| 78 | 532717.11 | 2197789.48 |
| 79 | 533145.35 | 2197628.51 |
| 80 2 | 533135.50 533143.10 | 2197616.84 2197597.12 |

Приложение 3. Каталог координат характерных точек проектируемых  земельных участков для размещения и обслуживания газораспределительной сети   многоквартирных домов

(проектные границы земельных участков)

| № т. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 533160,18 | 2197601,76 |
| 2 | 533158,18 | 2197606,34 |
| 3 | 533144,49 | 2197600,45 |
| 4 | 533138,37 | 2197616,33 |
| 5 | 533138,36 | 2197616,37 |
| 6 | 533147,15 | 2197626,78 |
| 7 | 533145,70 | 2197628,93 |
| 8 | 533144,57 | 2197631,46 |
| 9 | 533132,64 | 2197617,32 |
| 10 | 533133,84 | 2197614,19 |
| 11 | 533133,93 | 2197614,23 |
| 12 | 533139,88 | 2197598,50 |
| 13 | 533138,95 | 2197598,12 |
| 14 | 533140,88 | 2197593,45 |
| 15 | 533142,59 | 2197594,18 |
| 16 | 533106,28 | 2197584,72 |
| 17 | 533094,85 | 2197580,00 |
| 18 | 533090,84 | 2197578,34 |
| 19 | 533088,98 | 2197577,58 |
| 20 | 533080,58 | 2197598,68 |
| 21 | 533079,30 | 2197601,90 |
| 22 | 533074,69 | 2197599,96 |
| 23 | 533075,97 | 2197596,73 |
| 24 | 533085,49 | 2197572,85 |
| 25 | 533087,87 | 2197573,84 |
| 26 | 533088,63 | 2197572,02 |
| 27 | 533092,76 | 2197573,73 |
| 28 | 533096,79 | 2197575,39 |
| 29 | 533108,19 | 2197580,10 |
| 30 | 533063,54 | 2197635,45 |
| 31 | 533060,80 | 2197641,87 |
| 32 | 533056,19 | 2197639,92 |
| 33 | 533058,96 | 2197633,46 |
| 34 | 533068,46 | 2197611,24 |
| 35 | 533073,06 | 2197613,19 |
| 36 | 532987,38 | 2197637,49 |
| 37 | 532983,53 | 2197643,91 |
| 38 | 532978,88 | 2197641,96 |
| 39 | 532982,81 | 2197635,39 |
| 40 | 532989,04 | 2197624,99 |
| 41 | 532993,69 | 2197626,96 |
| 42 | 532962,19 | 2197546,80 |
| 43 | 532960,06 | 2197551,95 |
| 44 | 532955,46 | 2197549,99 |
| 45 | 532957,58 | 2197544,87 |
| 46 | 532966,75 | 2197522,73 |
| 47 | 532971,38 | 2197524,62 |
| 48 | 532951,47 | 2197567,08 |
| 49 | 532946,91 | 2197584,83 |
| 50 | 532944,96 | 2197592,41 |
| 51 | 532939,34 | 2197605,06 |
| 52 | 532932,92 | 2197613,61 |
| 53 | 532932,67 | 2197613,51 |
| 54 | 532929,79 | 2197617,80 |
| 55 | 532932,13 | 2197618,82 |
| 56 | 532930,20 | 2197623,43 |
| 57 | 532926,95 | 2197622,02 |
| 58 | 532926,68 | 2197621,90 |
| 59 | 532917,54 | 2197633,86 |
| 60 | 532907,37 | 2197647,16 |
| 61 | 532879,76 | 2197716,00 |
| 62 | 532888,44 | 2197720,33 |
| 63 | 532875,42 | 2197751,98 |
| 64 | 532872,84 | 2197758,24 |
| 65 | 532868,19 | 2197756,41 |
| 66 | 532870,74 | 2197750,20 |
| 67 | 532882,05 | 2197722,73 |
| 68 | 532873,40 | 2197718,42 |
| 69 | 532902,99 | 2197644,66 |
| 70 | 532912,76 | 2197631,89 |
| 71 | 532934,88 | 2197602,68 |
| 72 | 532935,50 | 2197602,94 |
| 73 | 532940,39 | 2197591,41 |
| 74 | 532940,00 | 2197591,27 |
| 75 | 532940,31 | 2197590,57 |
| 76 | 532942,26 | 2197582,81 |
| 77 | 532947,10 | 2197563,99 |
| 78 | 532950,19 | 2197561,93 |
| 79 | 532952,48 | 2197562,90 |
| 80 | 532954,20 | 2197565,26 |
| 81 | 532871,02 | 2197565,31 |
| 82 | 532858,79 | 2197560,37 |
| 83 | 532858,19 | 2197560,12 |
| 84 | 532846,97 | 2197586,69 |
| 85 | 532842,35 | 2197584,77 |
| 86 | 532855,23 | 2197554,29 |
| 87 | 532866,40 | 2197527,84 |
| 88 | 532867,80 | 2197527,87 |
| 89 | 532871,21 | 2197529,31 |
| 90 | 532860,62 | 2197554,37 |
| 91 | 532860,14 | 2197555,52 |
| 92 | 532860,76 | 2197555,77 |
| 93 | 532872,96 | 2197560,70 |
| 94 | 532877,97 | 2197562,72 |
| 95 | 532876,11 | 2197567,36 |
| 96 | 532794,65 | 2197487,24 |
| 97 | 532794,30 | 2197509,72 |
| 98 | 532798,50 | 2197510,34 |
| 99 | 532800,35 | 2197510,61 |
| 100 | 532799,74 | 2197515,57 |
| 101 | 532789,23 | 2197514,02 |
| 102 | 532789,29 | 2197510,19 |
| 103 | 532789,65 | 2197487,29 |
| 104 | 532788,49 | 2197487,30 |
| 105 | 532780,09 | 2197487,38 |
| 106 | 532780,04 | 2197482,38 |
| 107 | 532788,73 | 2197482,30 |
| 108 | 532799,78 | 2197482,20 |
| 109 | 532799,83 | 2197487,19 |
| 110 | 532676,57 | 2197484,62 |
| 111 | 532674,58 | 2197484,53 |
| 112 | 532674,65 | 2197479,56 |
| 113 | 532676,63 | 2197479,63 |
| 114 | 532689,34 | 2197480,26 |
| 115 | 532711,21 | 2197481,34 |
| 116 | 532711,13 | 2197486,33 |
| 117 | 532689,57 | 2197485,27 |
| 118 | 532829,36 | 2197627,90 |
| 119 | 532824,75 | 2197625,96 |
| 120 | 532833,61 | 2197605,45 |
| 121 | 532837,38 | 2197596,72 |
| 122 | 532841,99 | 2197598,65 |
| 123 | 532838,23 | 2197607,35 |
| 124 | 532779,98 | 2197656,71 |
| 125 | 532756,00 | 2197664,12 |
| 126 | 532753,61 | 2197663,11 |
| 127 | 532752,59 | 2197659,94 |
| 128 | 532776,17 | 2197652,65 |
| 129 | 532777,55 | 2197649,01 |
| 130 | 532786,70 | 2197624,84 |
| 131 | 532791,35 | 2197626,67 |
| 132 | 532782,18 | 2197650,91 |
| 133 | 532863,36 | 2197780,94 |
| 134 | 532864,37 | 2197787,92 |
| 135 | 532863,89 | 2197789,11 |
| 136 | 532859,22 | 2197787,21 |
| 137 | 532858,21 | 2197780,29 |
| 138 | 532859,03 | 2197778,32 |
| 139 | 532863,24 | 2197768,26 |
| 140 | 532867,89 | 2197770,09 |
| 141 | 532863,68 | 2197780,16 |
| 142 | 532859,74 | 2197804,76 |
| 143 | 532859,31 | 2197805,88 |
| 144 | 532866,38 | 2197808,68 |
| 145 | 532888,36 | 2197817,46 |
| 146 | 532898,22 | 2197821,37 |
| 147 | 532898,43 | 2197820,82 |
| 148 | 532899,00 | 2197821,06 |
| 149 | 532900,51 | 2197817,26 |
| 150 | 532905,16 | 2197819,10 |
| 151 | 532903,44 | 2197823,44 |
| 152 | 532893,63 | 2197848,09 |
| 153 | 532888,97 | 2197846,26 |
| 154 | 532897,15 | 2197825,70 |
| 155 | 532886,80 | 2197821,40 |
| 156 | 532864,96 | 2197812,34 |
| 157 | 532855,96 | 2197808,60 |
| 158 | 532846,85 | 2197829,67 |
| 159 | 532842,20 | 2197827,83 |
| 160 | 532852,77 | 2197803,30 |
| 161 | 532854,38 | 2197799,32 |
| 162 | 532859,01 | 2197801,20 |
| 163 | 532857,89 | 2197803,99 |
| 164 | 532826,58 | 2197866,37 |
| 165 | 532836,63 | 2197841,93 |
| 166 | 532837,56 | 2197839,66 |
| 167 | 532842,21 | 2197841,50 |
| 168 | 532841,28 | 2197843,76 |
| 169 | 532831,21 | 2197868,19 |
| 170 | 532873,48 | 2197885,22 |
| 171 | 532880,22 | 2197867,58 |
| 172 | 532883,94 | 2197857,86 |
| 173 | 532888,59 | 2197859,70 |
| 174 | 532884,93 | 2197869,28 |
| 175 | 532878,13 | 2197887,05 |
| 176 | 533114,71 | 2197841,41 |
| 177 | 533120,27 | 2197830,14 |
| 178 | 533128,68 | 2197813,12 |
| 179 | 533133,34 | 2197814,96 |
| 180 | 533124,89 | 2197832,08 |
| 181 | 533119,37 | 2197843,26 |
| 182 | 533093,51 | 2197880,24 |
| 183 | 533101,78 | 2197865,67 |
| 184 | 533109,03 | 2197852,90 |
| 185 | 533113,73 | 2197854,75 |
| 186 | 533106,46 | 2197867,55 |
| 187 | 533098,20 | 2197882,12 |
| 188 | 533073,43 | 2197919,14 |
| 189 | 533085,39 | 2197897,82 |
| 190 | 533088,57 | 2197892,15 |
| 191 | 533093,25 | 2197894,02 |
| 192 | 533090,08 | 2197899,68 |
| 193 | 533078,12 | 2197921,01 |
| 194 | 533004,00 | 2197936,41 |
| 195 | 533012,40 | 2197912,67 |
| 196 | 533008,39 | 2197911,18 |
| 197 | 533008,53 | 2197910,82 |
| 198 | 532972,67 | 2197897,87 |
| 199 | 532964,95 | 2197894,12 |
| 200 | 532959,59 | 2197891,51 |
| 201 | 532953,88 | 2197888,73 |
| 202 | 532955,77 | 2197884,10 |
| 203 | 532961,50 | 2197886,88 |
| 204 | 532966,79 | 2197889,45 |
| 205 | 532974,64 | 2197893,27 |
| 206 | 533010,19 | 2197906,51 |
| 207 | 533016,26 | 2197908,77 |
| 208 | 533021,65 | 2197909,87 |
| 209 | 533019,69 | 2197914,57 |
| 210 | 533017,19 | 2197914,06 |
| 211 | 533008,63 | 2197938,27 |
| 212 | 532732,74 | 2197826,56 |
| 213 | 532728,35 | 2197823,53 |
| 214 | 532722,63 | 2197819,59 |
| 215 | 532722,92 | 2197803,06 |
| 216 | 532723,04 | 2197796,25 |
| 217 | 532722,41 | 2197796,22 |
| 218 | 532722,46 | 2197792,08 |
| 219 | 532717,07 | 2197791,98 |
| 220 | 532717,15 | 2197786,98 |
| 221 | 532727,53 | 2197787,16 |
| 222 | 532727,41 | 2197796,30 |
| 223 | 532728,04 | 2197796,30 |
| 224 | 532727,92 | 2197803,14 |
| 225 | 532727,68 | 2197817,00 |
| 226 | 532728,35 | 2197817,46 |
| 227 | 532734,77 | 2197821,89 |
| 228 | 532757,03 | 2197826,85 |
| 229 | 532759,27 | 2197831,60 |
| 230 | 532764,14 | 2197841,94 |
| 231 | 532760,28 | 2197840,43 |
| 232 | 532759,20 | 2197843,20 |
| 233 | 532756,75 | 2197837,99 |
| 234 | 532753,55 | 2197831,19 |